КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на быстровозводимый ангар

01.01.2020

|  | Размер: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | 21,00 |
|  | Длина, м | 60,00 |
|  | Высота по стене, м | 4,50 |
|  | Высота по коньку, м | 10,00 |
|  | Укрываемая площадь, м | 1260 |
|  | Тип ангара | Двускатный |
|  | Назначение ангара | Конный манеж |
|  | Исполнение | Холодный |
|  | Комплектность: |  |
|  | Каркас металлический | Сталь 3сп (С235) |
|  | Тент (мембранное покрытие) | «Neotarp» (Юж. Корея) |
|  | Ворота распашные с калиткой | 4 х 4м. 2 комплекта |
|  | Клапан вентиляционный | 2 шт. |

Технические характеристики:

- Металлокаркас состоит из металлопроката различного сечения, объединенный между собой стальными прогонами и распорками.

- Конструкция опор шарнирная, крепление к фундаменту производится посредством анкеров. Металлоконструкции ангара покрыты двумя слоями антикоррозийной грунтовкой 3в1. Элементы каркаса ангара сборно– разборные.

- Покрытие – однослойное тентовое (мембранное), морозостойкость до - 60⁰С, маслостойкий, водонепроницаемый, не поддерживает горение, светопропускающее.

- Тентовое покрытие герметичное, прочное, водонепроницаемое за счет использования импортного оборудования (пр-во Южная Корея) при сборке конструкции.

- Вентиляция – естественная (через вентиляционные клапаны).

|  | Наименование | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | Ангар 21х60х10,0 | 3 200 000,00 |
|  | Монтажные работы | 550 000,00 |
|  | ИТОГО: | 3 750 000,00 |

Срок изготовления, комплектации и монтажа ангара составляет от 45 календарных дней.

Заказчик оплачивает отдельно:

- Земляные и бетонные работы;

- Аренду ГПМ (автокран, гидроподъемник);

- Обеспечивает проживание бригады.