Аннотация для ворот / дверей

Все двери и ворота производятся из стального рамочного профиля (RP). Рама профиля имеет размер 60 мм. Х 60 мм. Все стальные детали оцинкованы, способом горячего оцинкования, что обеспечивает долговечность изделию.

Все двери и ворота производятся под заказ с учетом размером и пожеланий заказчика, стоимость рассчитывается индивидуально соответственно.

Возможно производство распашных и раздвижных ворот и дверей.

Варианты комплектности:

- Неизолированные ворота / двери, деревянная обшивка с внешней стороны, металлический профиль 19 мм.

- Изолированные ворота / двери, деревянная обшивка с внешней стороны, металлический профиль 19 мм, специальный пластиковый водоотталкивающий лист (Waikoplanplatte), между ними изоляционный материал 40 мм.

- Ворота / двери полностью производятся из массива дерева (ель Duaglas) с изоляционным свойством.

При заказе распашных дверей/ворот необходимо указывать к какой стене будет производиться монтаж к каменной, либо деревянной. Данное необходимо для правильного подбора и поставки крепежного материала. Распашные ворота / двери изготавливаются на один см. меньше светового проема ворот, для правильного монтажа.

Раздвижные ворота и двери производятся на 15 см. шире и 5 см. выше световых размером проема, в соответствие со стандартами. При такой технологии изготовления проем плотно закрывается. Для рельсы скольжения необходимо закладывать 20 см. сверху проема стены заранее.

Для всех типов ворот и дверей предлагаются окна различной высоты и формы. Остекление производится из ударопрочного плексигласа, изолированных стеклопакетов или безопасного стекла повышенной прочности. По желанию заказчика возможно производство окон любой сложности.

По желанию заказчика возможна продажа дверей и ворот без обшивки, только металлические части.